## Slide 1: Z-buffering met driehoeken
Tim Apers
Notes: 1

## Slide 2: Z-Buffering met driehoeken
X
Y
img::EasyImage
Opdracht: breid je engine uit met de nodige functionaliteit om Z-buffering met driehoeken toe te passen:
ini::Configuration
Y
X
Z
Figures3D
Genereren van 3D Figuren,
Uitvoeren v. Transformaties
Lines2D
X
Y
Projectie
X
Y
Omzetten naar
pixel-coördinaten
EasyImage::
draw_line(…);
Y
X
Z
Figures3D
Triangulatie
(opdelen in 3-hoeken)
Projecteren &
Z-Buffering toepassen

## Slide 3: Voorbereidingen voor het Z-Buffer algoritme
Triangulatie
  Het Z-Buffering algoritme werkt op driehoeken
  De 3D figuren maken ook gebruik van
    4-hoeken (Kubus)
    5-hoeken (Dodecaëder)
    n-hoeken (cilinder, kegel)
  De vlakken van de 3D-figuren moeten worden opgedeeld in driehoeken
    Dit kan tijdens het aanmaken van de figuren
      Pas op: de originele figuren moeten ook nog gegenereerd kunnen worden
    Dit kan ook achteraf gebeuren

## Slide 4: Voorbereidingen voor het Z-Buffer algoritme
Triangulatie
  Implementeer een klasse/methode om een willekeurige veelhoek te trianguleren:
  Vb: std::vector<Face> triangulate( const Face& face);
  Begin met de n-hoek F = [P0, P1, …, Pn-1]
   i  [1, n-2]:
    Stel 3-hoek Fi = [P0, Pi, Pi+1] op
  Resultaat = {F1,…, Fn-2}
P1
P0
P2
P3
P4
F = [P0, P1, P2, P3,P4]
F1= [P0, P1, P2]
F2= [P0, P2, P3]
F3= [P0, P3, P4]

## Slide 5: Voorbereidingen voor het Z-Buffer algoritme
Bereken de Image grootte
  Het Z-Buffer algoritme werkt op een EasyImage en een ZBuffer van de correcte grootte:
    Zie cursus p.7
  Hiervoor zijn de geprojecteerde punten nodig.
    Reeds geïmplementeerd:
      Lines2D doProjection(const Figures3D &);
Imagex
Imagey
yrange
xrange

## Slide 6: Voorbereidingen voor het Z-Buffer algoritme
Bereken de afstand van het projectievlak tot de oorsprong
  Projectie:
  3D Lijntekeningen:
    Eerst projecteren met d=1
    Daarna herschalen
  Z-Buffering: kies d zodat de figuur ineens correct geschaald is
    Wat is de waarde van d ?
      Dit is de schaalfactor die bij het tekenen van 2D Lijntekeningen wordt gebruikt !!

## Slide 7: Voorbereidingen voor het Z-Buffer algoritme
dx
dy
Bereken de offsets dx en dy
  Om de afbeelding correct op de image te centreren zijn heeft het Z-Buffer algoritme de waardes ‘dx’ en ‘dy’ nodig.
  Hoe deze waardes berekend worden vindt je in de cursus (pagina 8) en in de slides van de opdracht 2D-Lijntekeningen.

## Slide 8: Het Z-Buffer algoritme
Het Z-Buffer algoritme zélf wordt driehoek per driehoek toegepast
  Vb: void draw_zbuf_triag(ZBuffer&, img::EasyImage&, Vector3D const& A, Vector3D const& B, Vector3D const& C, double d, double dx, double dy, Color color);
  Door deze functie op elke driehoek (Face) in de lijst van figuren (Figures3D) toe te passen kan de image worden opgesteld.
De ongeprojecteerde punten van de 3-hoek
De afstand tot het projectievlak
De pixel ‘offsets’

## Slide 9: Toepassen van Z-Buffering met driehoeken
Het Z-Buffer algoritme zelf:
  Implementatie van void draw_zbuf_triag(…);
  Drie belangrijke facetten:
    Projecteren van de driehoek
    Bepalen welke pixels tot de driehoek behoren
    De 1/z waarde voor elke pixel berekenen

## Slide 10: Het Z-Buffer algoritme
Projectie van de driehoek ABC
  Originele 3-hoek: ABC
  Geprojecteerde 3-hoek; A’B’C’
      ,
    Let op: deze coördinaten mogen niet worden afgerond !

## Slide 11: Het Z-Buffer algoritme
Bepalen van de pixels die tot de 3-hoek A’B’C’ behoren
  Bepaal ymin, ymax
    Zie cursus p.39
    Dit zijn int’s.
   yi  [ymin,ymax]
    Bepaal xL, xR
    Zie cursus p. 39 – 41
    Enkel xL en xR zijn int’s. De waarden die je nodig hebt om deze te bekomen zijn allemaal double’s.
  Let op met afronden !!
Y=ymax
Y=ymin
Y=yi
xL
xR

## Slide 12: Het Z-Buffer algoritme
Berekenen van de 1/z waardes
  Coördinaten van het zwaartepunt van A’B’C’:
    ,
   pixel (x,y)  3-hoek A’B’C’:
    In deze formule zijn enkel x en y int’s. Alle overige waarden zijn double’s.
    Berekening van dzdx, dzdy:
      Zie cursus p. 41 - 43
xG en yG worden berekend op basis van de geprojecteerde coördinaten.
1/zG wordt berekend op basis van de originele coördinaten.

## Slide 13: Het Z-Buffer algoritme
Typische fouten bij het implementeren van Z-Buffering
  Verkeerd afronden bij het bereken van ymin, ymax, xL, xR
Verwachte output
Output bij verkeerd afronden

## Slide 14: Het Z-Buffer algoritme
Typische fouten bij het implementeren van Z-Buffering
  Verkeerde d-waarde bij berekenen van dzdx en dzdy
Verwachte output
Output met verkeerde d-waarde

## Slide 15: Z-Buffering met driehoeken
Tips
  Zorg er eerst voor dat je engine driehoeken correct kan inkleuren. Eens dat werkt kun je het berekenen van de 1/z waardes inbouwen.
  Let op bij het afronden van reële waardes. Een double naar een int casten is geen correcte afronding. De correcte manier van afronden staat beschreven in de intro slides.
  Test je Z-Buffer implementatie goed uit. Bepaalde typische fouten hebben op dit moment geen grote invloed maar zorgen bij volgende opdrachten gegarandeerd voor problemen !!